## Slide 1: KEMAHIRAN TEKNIKAL BAB 2 - ENJIN
EDARAN ENJIN 4 LEJANG

## Slide 2: EDARAN ENJIN 4 LEJANG
Apabila enjin dihidupkan pembakaran campuran bahan api dan udara berlaku
Pembakaran ini akan menggerakkan piston di dalam silinder.

## Slide 3
TTA – Takat Terakhir Atas
TTB - Takat Terakhir Bawah
Lejang – gerakan piston dari TTA ke TTB
TTA
TTB
Lejang
Piston
Aci engkol

## Slide 4: ISTILAH ASAS ENJIN
TTA- aras paling tinggi dapat dicapai oleh piston
TTB – aras paling bawah dapat dicapai oleh piston
Lubang Silinder – tempat piston bergerak ke atas dan ke bawah
Lejang – jarak pergerakan piston antara TTA ke TTB

## Slide 5
Rongga/ ruang pembakaran – ruang bahagian atas piston yang merupakan tempat pembakaran campuran udara dan petrol
Kitar – turutan lejang yang lengkap
Daya kilas – daya pusingan / kilas

## Slide 6: PRINSIP KENDALIAN ENJIN 4 LEJANG
1. LEJANG MASUKAN
3. Campuran udara dan bahan api masuk melalui injap pada rongga masukan
1. Piston bergerak dari TTA ke TTB
5. Injap ekzos tertutup
2. Wujud keadaan vakum menyebabkan campuran udara dan bhn api disedut masuk
6. Aci engkol berputar ½ pusingan (180°)
4. Injap masukan terbuka

## Slide 7: PRINSIP KENDALIAN ENJIN 4 LEJANG
2. LEJANG MAMPATAN
2. Injap ekzos dan masukan tetutup
1. Piston bergerak dari TTB ke TTA
4. Aci engkol telah berputar 1 pusingan (360°)
3. Campuran udara dan bahan api dimampatkan oleh piston ke ruang pembakaran

## Slide 8: PRINSIP KENDALIAN ENJIN 4 LEJANG
Pada akhir LEJANG MAMPATAN, palam pencucuh menghasilkan
percikan bunga api
dan membakar
campuran bahan api
dan udara di ruang
pembakaran

## Slide 9: PRINSIP KENDALIAN ENJIN 4 LEJANG
3. LEJANG KUASA
2. Injap ekzos dan masukan tetutup
1. Pembakaran ini telah menolak piston dari TTA ke TTB – tenaga dan haba terhasil
3. Aci engkol telah berputar 1 1/2 pusingan (540°)

## Slide 10: PRINSIP KENDALIAN ENJIN 4 LEJANG
4. LEJANG EKZOS
2. Injap masukan tertutup
1. Piston bergerak ke atas dari TTB ke TTA – menolak gas ekzos (CO) keluar melalui rongga ekzos
4. Aci engkol telah berputar 2 pusingan (720°)
3. Injap ekzos terbuka

## Slide 11: KESIMPULANNYA
Pergerakan enjin satu silinder 4 lejang dapat di tunjukkan dalam jadual berikut:

## Slide 12: Apakah nama bahagian enjin ini?
Aci sesondol
Sesondol

## Slide 13
Pergerakan aci sesondol akan menyebabkan injap terbuka dan tertutup
Sesondol
Rongga masukan
Sesondol
Rongga ekzos

## Slide 14: Apakah perbezaan antara enjin
1 silinder 4 lejang dgn 1 silinder
2 lejang?
Enjin 1 silinder 2 lejang hanya mempunyai lejang masukan dan lejang ekzos sahaja