## Slide 1
Introduction général
Pendant les dernières années, les villes Algériennes ont connu une explosion démographique importantes, due à un fort exode rural du fait de dégradation de la vie en campagnes. vu que ces gens qui exondent se construisent des baraques de fortunes avec des matériaux précaires dans les endroits généralement périphériques à la ville pour échapper aux contrôles, ils vont jusqu’à occuper des terrains défavorables à la construction.
Ces opérations anarchiques et illégales se font sans la base de documents techniques, ce qui engendre par la suite de graves problèmes naturels et urbanistiques.
Pour cette raison et pour permet à la ville de se développer correctement, pendant la dernière décennie, l’Etat algérienne a exigé à toute les collectivités locales (les communes) ambitieuses d’élaborer des plans directeurs d’aménagements et d’urbanismes et qui doivent être s’adapter à leurs territoires.

## Slide 2
1-Définitions du Plan Directeur d’Aménagement
et d’Urbanisme (PDAU)
Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine. Il fixe les orientations fondamentales de l’aménagement de territoire, de la ou des communes concernées en tenant compte des schémas d’aménagements et plans de développements.

## Slide 3
2-Les objectifs d’un PDAU
La rationalisation de l’utilisation des espaces urbains et périurbains
La mise en place d’une urbanisation protectrice et préventive
La réalisation de l’intérêt général
La prévision de l’urbanisation future et de ses règles
Les objectifs de PDAU

## Slide 4
3- le contenue d'un PDAU
2. Un règlement
3. Des documents graphiques
1. Un rapport d'orientation
a) l'analyse de la situation existante et les principales perspectives de développement compte tenu de l'évolution économique, démographique, sociale et culturelle du territoire considéré.
b) la partie d'aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d'aménagement du territoire.
a) l'affectation dominante des sols et s'il y a lieu la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières,
b) la densité générale exprimée par le coefficient d'occupation du sol,
c) les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer,
d) les périmètres d'intervention des plans d'occupation des sols avec les termes de référence y afférant en faisant apparaître les zones d'interventions sur les tissus urbains existants et ceux des zones à protéger,
e) la localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des services et des activités.
a) un plan d'état de fait, faisant ressortir le cadre bâti actuel, les voiries et les réseaux divers les plus importants.
b) un plan délimitant les secteurs urbanisés, urbanisables, d'urbanisation future et non urbanisables .
c) plan limitant les périmètres d'intervention des plans d'occupation des sols.
c) un plan de servitudes à maintenir, à modifier ou à créer.
d) un plan d'équipement faisant ressortir le tracé des voiries, d'adduction en eau potable et d'assainissement les plus importants ainsi que, la localisation des équipements collectifs et ouvrages d'intérêt public.

## Slide 5
4-PROCEDURE D’ELABORATION D’UN PDAU
Délibération portant établissement du PDAU.
Notification de la délibération au wali
Notification par écrit sur la décision préservant l’établissement du PDAU
Affichage durant un (1) mois au siège de l’APC.
-Associations locales d’usagers
-Organisation professionnel
-Chambre de l’agriculture
-Chambre de commerce
avis à communiquer
dans un délai
de 15 jours.

## Slide 6
Procès verbale de clôture de l’enquête publique.
Arrêté communale portant ouverture d’enquête publique sur le PDAU.
Délibération portant adoption du PDAU.
Arrêté communal précisant la liste des organes à consulter après l’élaboration du PDAU.
-Affichage durant un (1) mois.
-Notification aux administrations publique,
Organismes, services de l’Etat et associations Concernées.
-Notification aux organismes consultés
Avis dans un
Délai de 60 jours.
-Affichage
-Notification au Wali.
Etabli par le commissaire enquêteur dans les 15 jours qui suivent la clôture.
.

## Slide 7
APPROBATION DU PDAU :
Après enquête publique
Transmission du PDAU au Wali s’accompagne de :
-Registre d’enquête
-PV de clôture de l’enquête
-délibération APC d’adoption du PDAU.
Approbation du PDAU par l’arrêté Wali ou par l’arrêté ministériel ou par décret (selon le cas articler de la loi 90/29)
NOTIFICATION DU PDAU
Avis de l’APW dans
Un délai de 15 jours

## Slide 8
5- Les cas de révisions d’un PDAU
Si les secteurs d’urbanisation sont en voie d’être satures.
Afin d’intégrer de nouvelles servitudes ou des projets d’intérêt général ou national (action d’urbanisme échappant au plan).

## Slide 9
Phase1: diagnostique

## Slide 10
I. Analyse du milieu physique

## Slide 11
Situation géographique et administratif
Situé à environ une dizaine de kilomètre de Constantine, s’étalant sur une surface de 114,00 km2 et englobant une population de 48500 habilitants selon le RGPH 2008; la commune de Didouche Mourad représente un pôle urbain stratégique, elle est limitée :
Au nord est par la commune de Zighoud Youcef.
Au sud, sud ouest par les communes de Constantine et Hamma Bouziane.
A l’ouest par la commune de Beni Hmidene.

## Slide 12
Saison | Automne |  |  | Hiver |  |  | Printemps |  |  | Ete |  |  | Année
Année-mois | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOUT | 
Station Ain El Bey | 40,51 | 35,27 | 63,39 | 65,11 | 72,7 | 59,5 | 38,65 | 45,14 | 35,91 | 21,74 | 4,83 | 10,69 | 493,48
 | 139,17 |  |  | 197,35 |  |  | 119,7 |  |  | 37,26 |  |  | 
+CLIMATOLOGIE :
PRECIPITATIONS :
Tableau 3 : Précipitations moyennes mensuelles et saisonnières

## Slide 13
saison |  | Automne |  |  | Hiver |  |  | Printemps |  |  | Eté |  | 
station | Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | MA | JU | J | At
Ain El Bey | Tmax(°c) | 23,1 | 20,2 | 12,7 | 9,6 | 9,1 | 9,7 | 14,3 | 14,7 | 21 | 24,9 | 27,1 | 28,8
 | Tmin(°c) | 19,3 | 14,5 | 10 | 0 | 4,6 | 5,5 | 8,6 | 10,3 | 16,2 | 19,4 | 24,6 | 24,5
 | Tmoy(°c) | 21,2 | 17,35 | 11,35 | 4,8 | 6,85 | 7,6 | 11,45 | 12,5 | 18,6 | 22,3 | 25,85 | 26,65
 | Tsais(°c) | 16,6 |  |  | 6,417 |  |  | 14,18 |  |  | 25 |  | 
LA TEMPERATURE
Tableau 4 : Températures moyennes mensuelles et saisonnières

## Slide 14
Le vent :
la région de didouche mourad est soumise aux actions des vents dominants du Nord-ouest qui sont responsables surtout des pluies.
Variation de la vitesse du vent enregistrée
Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | MA | JU | J | At
vitesse du vent | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,5
Le tableau suivant représente les moyennes mensuelle en (m/s) enregistre à la station de Ain El Bey pour la période (1988-2005) ou la vitesse maximale du vent enregistré aux mois de Février et mars (2.8m/s) et la vitesse minimal au mois d'Octobre (2.1m/s).

## Slide 15
Topographie
Les pentes :
Moin de 5% :
Terrain a faible pentes elle se situe dans la partie Ouest et Sud-Ouest de la commune elle atteint 19% de la surface totale.
Pente entre 5-12% :
Pente moyenne elle attent 46.42% de la surface totale.
Pente entre 12-20% :
Terrain a forte pente elle se situe dans les parties Sud-Est,Sud-Est et prés de OUED LAHDJAR.atteint 24.37% de la surface total
Pente entre 20-24% :
Terrain a tres forte pente c’est de terrain non constructible.

## Slide 16
Géotechnique :
Terrains constructible :
Il atteint 53% de la superficie de la commune ils supporte tous type de construction. Ils se situent dans les parties Est et sud-ouest
Terrains moyens :
ils atteint 12.68% de la superficie ils se situent dans les parties nord et sud-est ils supportent les habitas semi collectifs qui ne dépasse pas R+3.
Terrains non constructibles :
Ils atteint 16% de la surface totale il se situent dans les parties Ouest et Sud-ouest.

## Slide 17
ETUDE SOCIO -DEMO -ECONOMIQUE

## Slide 18
 | Population |  |  | 1987-1998 |  | 1998-2008 | 
Localités | 1987 | 1998 | 2008 | TAGMA | S.M | TAGMA | S.M
Didouche Mourad | 8839 | 28327 | 43630 | 11,17 | 9,02% | 4,41% | 2,69%
Béni Mestina | 1135 | 1352 | 1463 | 1,60% | -0,55% | 0,79% | -0,93%
Retba |  |  | 674 | Nouvel agglomération secondaire RGPH 2008 |  |  | 
Zone Eparse | 5502 | 3587 | 2733 | -3,81% | -5,96% | -2,68% | -4,40%
COMMUNE | 16547 | 33266 | 48500 | 6,55% | 4,40% | 3.84% | 2.12%
POPULATION
Tableau : Estimation de la population par dispersion en 2008

## Slide 19
Période de 1987 à 1998 :
La commune de Didouche Mourad a connue une évolution démographique très fulgurante traduite par l’accroissement de la population du chef lieu de commune :
Le chef lieu de commune : a connu un taux d’accroissement, très important 11.17% durant la période 1987-1998; le solde migratoire pour la même période était de 9.02%,
Les agglomérations secondaires : Oued Lahdjar a fusionné avec le chef-lieu, Béni Mestina enregistre un taux d’accroissement de 1.60% avec une population de 1390 personnes
La zone éparse : a connu exode important de sa population vers les agglomérations urbaines affiche un taux d’accroissement de -3.81% et un solde migratoire passif de moins 5.96%,
A l’échelle communale : l’accroissement démographique de la population entre les deux périodes est de 6.55%, leur concentration se trouve au niveau du chef lieu.
: Evolutions démographique par disparition de 1987 - 2008

## Slide 20
Période de 1998 à 2008 :
La commune de Didouche Mourad a connue une évolution démographique moins importante par rapport à la décennie précédente traduite essentiellement par l’accroissement de la population du chef lieu de commune :
La population du chef lieu : un taux d’accroissement moins important avec 4.41% par rapport à la décennie précédente, le solde migratoire est de 2.69%,
Agglomération secondaire : pour la nouvelle agglomération secondaire Retba, la population a été estimée à 674 personnes, l’agglomération secondaire Béni Mestina affiche un taux d’accroissement de 0.79% avec une population estimée à 1463 personnes, le solde migratoire est négatif soit - 0.93% ce qui confirme que l’agglomération se développe naturellement sans apport externe,
La zone éparse : a connu une déperdition démographique de grande importance avec un taux d’accroissement de -2.68% et un solde migratoire passif -4.40% de moins par rapport à la période précédente aggravée par l’émergence de la nouvelle agglomération secondaire Retba ce qui a fait que la population rural a fait chuter le nombre de sa population résidente,
A l’échelle communale : l’accroissement démographique de la population entre les deux périodes est de 3.84 %, leur concentration se trouve au niveau du chef lieu de commune avec un taux de 4.41%.

## Slide 21
Evolution tu taux d’accroissements et du solde migratoire par dispersion entre 1998 et 2008
En conclusion le développement de la commune a été freiné, passant de 6.55% pendant 1987-1998 à 3.84% pendant la période de 1998-2008 non pas par un apport naturel de la population mais essentiellement du report de la population de Constantine vers elle et vers la ville nouvelle de Ali Mendjeli et Masinissa.

## Slide 22
Répartition des naissances et les décès pour la commune de Didouche Mourad de 1999 à 2008
Sante | 1999 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008
Naissances vivantes | 27 | 21 | 9 | 13 | 6
Nombre de décès | 202 | 174 | 182 | 230 | 290
Nombre de décès (0-1) ans | 3 | 3 | 4 | 0 | 0
Nombre de décès maternel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolutions des naissances enregistrées et les décès à l’échelle de la commune de 1999-2008

## Slide 23
Répartition de la population urbaine à l’échelle de la commune
Localité | 1987 | 1998 | 2008
Didouche Mourad | 53% | 85% | 90%
Béni Mestina | 7% | 4% | 3%
Oued Lahdjar | 6% | 0% | 0%
Retba | 0% | 0% | 2%
Zone Eparse | 33% | 11% | 6%
Les raisons qui ont poussées les gens à s’installer dans la ville de Didouche Mourad demeurent la possibilité d’obtention d’un logement, à chercher du travail, à scolariser leurs enfants, en somme à bénéficier des avantages sociaux que procure généralement une ville.
Depuis 1998 à nos jours, l'attractivité du chef-lieu s'est poursuivie, mais de manière plus ralentie, cet essoufflement pendant 1998 et 2008, est dû notamment à la saturation des terrains d'extension et le ralentissement par voie de conséquence des programmes d'habitat et d'équipements et l’absence des postes de travail.
Ces mouvements de population, au profit des zones urbaines, sont parfaitement illustrés dans le tableau ci dessus avec un taux d’urbanisation qui passe de 53% en 1987 à 90% en 2008.

## Slide 24
    Structure de la population
      Structure par âge et par sexe
DISP | CHEF LIEU |  |  | BENI MESTINA |  |  | RETBA |  | 
ANS | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total
0 – 65 et plus | 21904 | 21726 | 43630 | 737 | 726 | 1463 | 340 | 334 | 674
ZONE EPARSE |  |  | COMMUNE |  | 
M | F | Total | M | F | Total
1372 | 1361 | 2733 | 24348 | 24152 | 48500
La pyramide des âges de la population de la commune de Didouche Mourad se caractérise à l'instar des autres communes du pays, par une base réduite comparativement à celles des pyramides des âges découlant des 1er, 2ème et 3ème RGPH, du fait de la baisse très importante du taux d’accroissement naturel qui est passé de 3.14% par an entre 1977-1987 à 2.15% par an pendant la troisième période intercensitaire de 1987-1998 et 1.72% pour le dernier RGPH 2008
Néanmoins, cette population reste jeune est constituée de plus de 49 % soit 23.863 personnes plus de 20 ans, enfin pour la population de plus de 60 ans, elle représente 06% soit 2.835 personnes.
La répartition par sexe fait ressortir un quasi équivalence entre la population masculine et la population féminine.
Pyramide des âges de la population communal de Didouche Mourad estimation2008

## Slide 25
DISP | CHEF LIEU |  |  | BENI MESTINA |  |  | RETBA |  | 
ANS | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total
0-5 | 2347 | 2490 | 4837 | 80 | 84 | 164 | 37 | 40 | 76
06-11 | 2352 | 2389 | 4741 | 78 | 79 | 157 | 35 | 36 | 71
12-15 | 3078 | 2980 | 6058 | 104 | 100 | 203 | 48 | 46 | 94
16-18 | 2071 | 1961 | 4032 | 70 | 66 | 135 | 32 | 30 | 62
19-59 | 10882 | 10528 | 21411 | 366 | 352 | 718 | 169 | 162 | 331
60 | 1231 | 1320 | 2550 | 41 | 44 | 86 | 19 | 20 | 39
Total | 21960 | 21669 | 43630 | 739 | 723 | 1463 | 340 | 334 | 674
ZONE EPARSE |  |  | COMMUNE |  | 
M | F | Total | M | F | Total
149 | 158 | 306 | 2608 | 2767 | 5375
215 | 219 | 434 | 2615 | 2656 | 5271
120 | 117 | 237 | 3421 | 3313 | 6734
97 | 96 | 193 | 2302 | 2180 | 4482
713 | 690 | 1403 | 12098 | 11705 | 23802
76 | 83 | 159 | 1369 | 1466 | 2835
1370 | 1363 | 2733 | 24413 | 24087 | 48500
Répartition de la population par groupes d’âges par sexe par dispersion estimation 2008
La répartition par sexe et par dispersion selon les grands groupes d’âges fait ressortir une forte concentration (49%) de la population dans la catégorie sociale en âge actif âgée entre 19 et 59 ans, pour la population en âge de scolarisation elle représente à elle seule près de 45% de la population communale.

## Slide 26
Répartition de la population communale par grand groupes d'âges et par sexe estimation 2008
La population âgée (de plus de 60 ans), intéresse 2835 personnes (soit 6.00 % de la population globale), et conclut à une espérance de vie en hausse du fait de l'amélioration des conditions de vie.
La population jeune qui a moins de 19 ans concerne 44% de la population globale est composée.
00-05 ans : 11% de population en bas âge soit 5.431 enfants à l’échelle de la commune,
06-18 ans : 34% de la population communale en âge de scolarisation soit 16487 enfants,
19-59 ans : cette population représente 49% de la population de la commune soit un effectif de 23802 personnes en âge de travailler.

## Slide 27
DISP | CHEF LIEU |  |  | BENI MESTINA |  |  | RETBA |  | 
ANS | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total
Total | 7501 | 7330 | 14831 | 252 | 245 | 495 | 115 | 112 | 227
ZONE EPARSE |  |  | COMMUNE |  | 
M | F | Total | M | F | Total
215 | 219 | 434 | 2615 | 2656 | 5271
120 | 117 | 237 | 3421 | 3313 | 6734
97 | 96 | 193 | 2302 | 2180 | 4482
432 | 432 | 864 | 8338 | 8149 | 16487
La population scolarisable (ou en âge de scolarisation) représente la population âgée entre 6 et 18 ans
      Population scolarisable
Population en âge de scolarisation par dispersion et par sexe estimation 2007
La population théoriquement scolarisable est estimée à 16487 personnes à l’éch ²elle de la commune d’après les estimations faite en 2008 :
Pour le 1er et 2ème cycle de l’école : 5271 enfants soit 32%,
Pour le 3ème cycle: 6734 enfants soit 41%,
Pour le cycle secondaire : 4482 adolescents soit 27%.

## Slide 28
La population théoriquement scolarisable est estimée à 16487 personnes à l’éch ²elle de la commune d’après les estimations faite en 2008 :
Pour le 1er et 2ème cycle de l’école : 5271 enfants soit 32%,
Pour le 3ème cycle: 6734 enfants soit 41%,
Pour le cycle secondaire : 4482 adolescents soit 27%.
Population communale scolarisable selon les cycles par sexe estimation 2008

## Slide 29
    Emplois
      Population en âge actif
DISP | CHEF LIEU |  |  | BENI MESTINA |  |  | RETBA |  | 
ANS | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total
19-59 | 10882 | 10528 | 21411 | 366 | 352 | 718 | 169 | 162 | 331
ZONE EPARSE |  |  | COMMUNE |  | 
M | F | Total | M | F | Total
713 | 690 | 1403 | 12098 | 11705 | 23803
Elle représente le potentiel actif théorique apte à participer à la production des biens et services avec une force de 23.803 personnes en âge de travailler.
Chef-lieu : concentre à lui seul le nombre le plus important de la force ouvrière de la commune de Didouche Mourad avec un taux de 90% de la population en âge de travailler,
AS Béni Mestina : 718 personnes en âge de travailler soit 3% de la population en actif à l’échelle communale,
AS Retba : 331 personnes en âge actif soit 1%,
Zone Eparse : avec 1.403 personnes qui correspond à 6%.

## Slide 30
Population en âge de travailler par dispersion et par sexe estimation 2008

## Slide 31
 | Population |  |  |  | Taux % |  | 
Dispersion | Age actif | Actif | Occupée | Chômage | Active | Occupée | Chômage
Chef lieu | 21411 | 12418 | 8136 | 2676 | 58% | 38% | 13%
Béni Mestina | 718 | 388 | 230 | 85 | 54% | 32% | 12%
Retba | 331 | 159 | 83 | 45 | 48% | 25% | 14%
Zone Eparse | 1403 | 912 | 561 | 140 | 65% | 40% | 10%
Commune | 23803 | 13877 | 9010 | 2945 | 58% | 38% | 12%
populations active, occupée et au chômage par dispersion estimation 2008
Les estimations ressorties montrent que le taux de chômage à l’échelle de la commune est de 12% loin de celui remis par l’APC de Didouche qui est de 18% (leur chiffre sont pris suivant le nombre de demande d’emplois remis au niveau de l’APC).

## Slide 32
Occupation et chômage par dispersion à l’échelle de la commune estimation 2008
Le graphique et le tableau présenté ci-dessus mettent en relief le potentiel actif qui participe au marché de travail et les besoins réels en matière d’emploi.
Les indices économiques dégagés pour la commune de Didouche Mourad révèlent une situation économique assez bonne, illustrée par un nombre d'occupés supérieur au nombre de chômeurs notamment en chef-lieu et la zone éparse, le chef-lieu caractérisant par un taux de chômage un peu élevées par rapport au tau de chômage de la wilaya estimation direction de l’emploi 11.8% en 2008.

## Slide 33
    Les occupées par branche d’activité économique la commune de Didouche Mourad
LOCALITE | Occupée | Agriculture | BTP | Industrie | Tertiaire
Didouche Mourad | 8136 | 651 | 570 | 5614 | 1302
Béni Mestina | 230 | 18 | 16 | 159 | 37
Retba | 83 | 7 | 6 | 57 | 13
Zone Eparse | 561 | 45 | 39 | 387 | 90
Commune | 9010 | 721 | 631 | 6217 | 1442
Le tableau ci-dessus présente la répartition des occupés au niveau des différentes branches d’activité économique .
malgré les potentialités agricoles et les moyens techniques et financiers disponibles le secteur reste toujours marginalisé.
La branche d’activités du secteur secondaire (l'industrie), represente 69% de la population occupée, grâce la présence des zones d'activité industrielles ; pour le BTP il se présente comme la deuxième branche pourvoyeuse d’emplois dans la commune avec un taux de 7% à cause des programmes logements lancés au niveau de la ville de Didouche Mourad.
répartition des occupés par branche d'activité économique -estimation 2008
Répartition de la population occupée selon la branche d’activité économique estimation 2008

## Slide 34
      Population à charge
Localités | Population 2008 | Occupée 2008 | Population à charge
Didouche Mourad | 43630 | 8136 | 5.36
Béni Mestina | 1463 | 230 | 6.37
Retba | 674 | 83 | 8.15
Zone Eparse | 2733 | 561 | 4.87
Commune | 48500 | 9010 | 5.38
population à charge par les occupés période 2008
Le taux normatif souhaité par les pouvoirs publics et notamment les services de la planification et de l’aménagement du territoire, est de 4 personnes par occupé.
Pour la ville de Didouche Mourad la population à charge estimée en 2008 est de 5.36 personne.
Pour les autres agglomérations, le taux le plus élevé est un indicateur sur la gravité de la situation économique vécue par la population, dans l’agglomération de Retba, environ 8.15 personnes sont pris en charge par un seul occupé ; Béni Mestina enregistre un taux de 6.37.

## Slide 35
Typologie et état de l’habitat

## Slide 36
L’HABITAT INDIVIDUEL
représente la majorité de l'habitat au niveau de l'agglomération son état varie entre le vétuste, le moyen et le bon et cela selon la période de leur apparition.
*L'HABITAT COLONIAL (TYPE EUROPEEN) :
qui se trouve au centre-ville.
*TYPE MODERNE :
Représente un pourcentage élevé de l'habitat sa hauteur varie entre RDC et R+3.
*HABITAT INDIVIDUEL PLANIFIE (LES LOTISSEMENT) :
Une urbanisation planifiée il s’agit des différents lotissements dénommés Memoza, Yasmine, Ksar Kellal, Bouteldja, Cité El Nardjess Cité Ali Guechi ect…
lotissement MEMOZA de 199 lots, dont le degré d'achèvement des travaux de VRD et électrification est de 100%.
lotissement El YASMINE de 275 lots dont 60% des travaux est achevé.
lotissement eucalyptus de 107 lots dont 100% des travaux est achevé.
lotissement EZZOHOUR de 32 lots dont le degré d'achèvement des travaux de VRD et électrification est de 100%.
Lotissement ESALAMA 41 lots dont 100% des travaux est achevé.
Lotissement ERRIHANE 22 lots dont 100% des travaux est achevé.
Lotissement EL HAYAT 81 lots dont le degré d'achèvement des travaux de VRD et électrification est de 100%.
Lotissement LA NOUVELLE CITE de 83 lots, l'achèvement des travaux de VRD et électrification est de 100%.
Lotissement EL RYAD 81 lots dont le degré d'achèvement des travaux de VRD et électrification est de 0%.
Lotissement NAGHICH 33 lots dont le degré d'achèvement des travaux de VRD et électrification est de100%.
Lotissement NARDJESS 112 lots dont le degré d'achèvement des travaux de VRD et électrification est de100%.
La zone industrielle 197 lots dont le degré d'achèvement des travaux de VRD et électrification est de100%.

## Slide 37
L’HABITAT EVOLUTIF :
Ce type d'habitat a le même aspect extérieur, une harmonie dans les matériaux de construction et les couleurs, la même emprise au sol est quasiment la même assiette foncière on cite :
- Les 710 logements évolutifs réalisés dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire situé au sud-est de l’agglomération,
- Les 116 logements évolutifs situés au sud-ouest de l’agglomération, une partie de ces logements et dans un état dégradé surtout ceux situés à la limite de la zone industrielle,
- Cité Ali Guechi 390 logements situés au nord –est de l’agglomération,
- La cité 62 logements évolutifs situés au centre de l’agglomération
L’HABITAT PREFABRIQUE (LES CHALETS) :
Cité 104 chalets RHP, cité Rabah Djaafri 204 logements, la cité Aboud Hayoune.
L’HABITAT PRECAIRE :
Se trouve au côté nord-est de l'ACL appelé oued Lahdjar.
L'HABITAT SEMI COLLECTIF :
L’habitat semi collectif est implanté dans la partie Nord-Ouest et Nord-est de l’agglomération.
L’HABITAT COLLECTIF :
La ZHUN (oued lahdjar) située au Nord-Est du chef lieu,
Le programme OPGI en cours situé au Sud- Est du chef lieu,
Cité 50 logements, cité 130 logements, cité 200 logements, cité 01 novembre 1954 situées au nord-ouest du chef lieu.